ГОСТ Р 51780-2001

Группа Т59

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Контроль неразрушающий

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Порядок и критерии выбора

Nondestructive testing. Methods and means for leakage testing. Procedure and criteria of selection

ОКС 19.100 ОКСТУ 0009

Дата введения 2002-06-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 132 "Техническая диагностика"

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 18 июля 2001 г. N 271-ст

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 ПЕРЕИЗДАНИЕ

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок и критерии выбора методов и средств испытаний на герметичность (далее - испытания), обеспечивающие проведение испытаний в соответствии с требуемыми показателями, в установленные сроки, с наименьшими экономическими затратами и с необходимым уровнем защиты людей, объектов испытаний и окружающей среды.

2 Процедура выбора

2.1 Выбор методов и средств испытаний необходимо начинать с составления перечня обязательных и дополнительных требований к заданным показателям испытаний [далее - требования (обязательные, дополнительные)].

2.2 Перечень дополнительных требований необходимо составить в порядке выбранного приоритета.

2.3 В каждом конкретном случае перечень обязательных и дополнительных требований и их приоритеты могут быть изменены.

2.4 Необходимо иметь в наличии требуемые для выбора характеристики методов и средств испытаний на герметичность. Перечень характеристик должен быть составлен с учетом имеющихся методов и средств испытаний.

2.5 Алгоритм выбора состоит из последовательного удовлетворения заданным требованиям в соответствии с установленным приоритетом. Метод или средство испытаний, не удовлетворяющее требованиям, в дальнейшем выборе не участвует.

2.6 Если выбор провести не удалось, то необходимо принять решение о разработке нового метода или средства испытаний, удовлетворяющего требованиям, или по согласованию с заказчиком испытаний изменить требования.

3 Критерии выбора

3.1 Выполнение обязательных и дополнительных требований

Согласно этому критерию методы и средства испытаний выбирают по их возможности выполнять обязательные и дополнительные требования.

3.2 Затраты - качество (стоимость - эффективность)

Данный критерий применяют в тех случаях, когда нет жесткой пороговой нормы на выполнение требований к показателям испытаний, а качество (цена, стоимость) продукции или проведения испытаний зависит от уровня улучшения какого-либо показателя испытаний. В этом случае сравнивают предполагаемую выгоду с произведенными затратами.

3.3 Повышение культуры производства

В случае равенства метода или средства испытаний по отношению к выполнению требований к показателям испытаний предпочтение следует отдавать тому методу или средству, которое обеспечивает повышение культуры производства.

3.4 Согласование с заказчиком

Когда испытатель не может по какой-либо причине провести однозначный объективный выбор методов и средств испытаний, необходимо совместно с заказчиком испытаний принять согласованное решение о преодолении возникшей проблемы.

4 Основные характеристики методов и средств испытаний на герметичность, используемые при выборе

4.1 Характеристики методов испытаний на герметичность:

- возможность испытания на суммарную и (или) локальную герметичность;

- порог чувствительности;

- диапазон регистрации потоков вещества;

- применяемые вещества (пробное, балластное, индикаторное, вещество-носитель);

- избирательность к применяемым веществам;

- вредное воздействие на людей, объект испытаний, окружающую среду;

- границы применимости метода в конкретных условиях испытаний;

- точность локализации течей.

4.2 Характеристики средств испытаний на герметичность:

- соответствие выбранному методу;

- порог чувствительности;

- диапазон регистрации потоков вещества;

- значение испытательного давления;

- производительность;

- стоимость средства испытаний;

- квалификация и численность обслуживающего персонала;

- затраты на эксплуатацию;

- вероятность необнаружения течи;

- время подготовки к работе;

- уровень вредных и опасных воздействий на людей, объект испытаний, окружающую среду;

- вероятность безотказной работы;

- вид выдаваемой информации;

- возможность фиксации результатов испытаний;

- качество обработки полученной информации (простое измерение, прогноз и т.п.);

- возможность объединения средств испытаний в информационную систему;

- границы применимости средства испытаний в конкретных условиях испытаний;

- место и условия применения средства испытаний (лаборатория, заводские условия, ремонтные работы и т.п.);

- вид средства испытаний (стационарное, мобильное, переносное и т.п.);

- возможность модернизации;

- вид конструктивного исполнения, габаритные размеры, форма;

- условия эксплуатации и хранения;

- устойчивость к внешним воздействиям;

- требования к источникам энергии для функционирования.

|  |  |  | ОКС 19.100 | Т59 |  | ОКСТУ 0009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: герметичность, испытания, контроль, безопасность, измерения, защита |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

Контроль неразрушающий.

Методы: Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2005